## Slide 1
4.対応内容説明 - システム構成（2/3）
② サーバサイジングの要素となる同時アクセス数・同時セッション数を、注文実績を根拠として想定しました。
成長 倍率 | ピーク月 （件/月） | 日平均 （件/日） | ピーク日 （件/日） | ピーク時 （件/時） | 同時アクセス （閲覧人数） | 同時セッション （同時処理）
現状 | 29,232 | 974 | 1,949 | 609 | 153 | 3
1.2倍 | 35,078 | 1,169 | 2,339 | 731 | 183 | 3
1.5倍 | 43,848 | 1,462 | 2,923 | 914 | 229 | 3
2倍 | 58,464 | 1,949 | 3,898 | 1,218 | 305 | 4
※ 営業日30日/月、営業8時間/日。ピーク日＝日平均×日集中率2.0（締切日への集中）、ピーク時＝ピーク日÷8時間×時間集中率2.5（ピーク時間帯）。集中率は仮定値。
※ 同時アクセス＝ピーク時到着率（件/分）×滞在10分×安全率1.5。画面を開いている人数で、Web接続数・メモリの根拠。
※ 同時セッション＝ピーク時到着率（件/秒）×当該処理2秒×秒バースト3.0×安全率1.5（下限3）。同一処理を同時に実行する件数で、在庫引当・注文確定の排他の根拠。
③ 上記①②の結果より、リリース当初は同時セッション数＝4をこなす能力のサーバを導入し、リリース後にレスポンス状況を監視して
スペックアップしていくことをご提案します。2倍成長（年58,464件）まで同時セッションは4で収まります。
④ 以下にサイジング結果を提示します。
サーバ | 必要性能（ピーク時・2倍成長） |  | プラン1（標準） |  | プラン2（拡張） | 
 | 同時セッション | 同時アクセス | SPEC | セッション数 | SPEC | セッション数
Webサーバ | 4 | 305 | 2コア/4GB | 4×1台＝4 | 4コア/8GB | 4×2台＝8
※ プラン1で同時セッション4を充足。同時アクセス305は接続保持・メモリ側の要件であり、プラン1で保持可能なことを負荷試験で確認します。